## Slide 1: 雲端運算與網路作業二

## Slide 2: Outline
20% - Associated words
40% - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
40% - Spanning Tree Protocol (STP)

## Slide 3: 1. Associated words
請同學利用 MapReduce，尋找與目標字詞前三名最相關的字詞。
  請在 Colab 上完成你的作業。
  請用到 MapReduce的技巧，否則會斟酌扣分
輸入為多行句子，句子中不包含任何標點符號，並以空格分開每個字詞。
只要有任何一個英文字母不同，就視為不同單字。
  exa: apple / apples , run / running , joe / Joe
第一行為目標字詞。
接著會有數行的句子作為輸入。
Notes: 初始化環境不會的同學，請參考作業一，感謝 !

## Slide 4: 1. Associated words
範例輸入:
  apple // 目標
  there is an apple tree
  apple is red
  this apple is round
  this apple tree is tall
範例輸出:
  is, tree, this
→ (is, 4)
→ (tree, 2)
→ (this, 2)
Notes: 初始化環境不會的同學，請參考作業一，感謝 !

## Slide 5: 2. EIGRP
本題需要編寫一個運作 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 的 switch 模擬程式。
  初始化時，switch 會發送 Hello message 給周圍的 switch 建立連線。
  Switch 會收到來自其他相鄰 switch 的 EIGRP 封包。
  根據 EIGRP 封包的內容，switch 判斷自己是否有需要更新。
  當資訊更新後，switch 會發送更新後的資訊給周圍的 switch。
  根據內容 switch 會判斷送來 EIGRP 的鄰居，是否需要更新資訊。
  如果需要，則回傳一個 UPDATE 給該鄰居。
  當網路狀態穩定後，不再有資訊更新，印出這台switch的資訊。

## Slide 6: 2. EIGRP
Input:
  line 1: switch的 ID
  line 2: 一個整數 n 代表這台 switch 有多少條 link
  next n lines: 兩個整數 p, q
    p 為 link 另一端的 switch，q 為到他的 cost
  接著有一個整數 m 代表會收到幾個 EIGRP 訊息
  next m lines:
    line 1: 送來 EIGRP 的 switch ID
    line 2: 一個整數 k 指出這台 switch 有多少條路由
    next k line: 兩個整數 s, c
      s 為目標的 switch，c 為到該目標的 cost

## Slide 7: 2. EIGRP
Output:
  line 1: “Hello”
  依照每一組 EIGRP，需要印出：
    假如自己有更新：”Hello”
    假如對象需要更新：”Update”
    有更新且對象也需要更新：”Update Hello”
  之後印出switch的資訊，包含：
    ID
    Paths
      每條 path 包含 destination ID, next hop, cost
      path 請依照 destination ID 來排序

## Slide 8: 2. EIGRP
Example input:
  50 // switch ID
  2 // n
  10 100 // neighbor ID, cost
  12 25
  1 // m
  12 // receive from which switch
  4 // k
  5 50 // ID, cost
  10 200
  14 50
  50 25
Example output:
  Hello
  Update Hello
  Switch ID: 50
  Paths:
  ID: 5, next hop: 12, cost: 75
  ID: 10, next hop: 10, cost: 100
  ID: 12, next hop: 12, cost: 25
  ID: 14, next hop: 12, cost: 75
  ID: 50, next hop: 50, cost: 0

## Slide 9: 3. STP
請同學編寫一個程式，模擬 Spanning Tree Protocol，規則如下:
  橋接器選擇: 每個 switch 都具有唯一的 MAC 地址和 priority
    (為求方便，本題用一個整數 ID 代替 MAC)
  每個非 root switch 之間計算一個最短路徑成本，成本由頻寬決定。switch 選擇一個最短路徑成本的 switch 作為 root 橋接器。
  Port: 根據最短路徑成本，每個 switch 決定端口狀態，通往 root 的稱為 R-port，R-port 也屬於 D-port 的一種；用於連接非 root 的稱為 D-port；不在 ST 路徑上，用於防止迴路的 B-port。
  STP 通過定期交換資訊 (BPDU) 來檢測拓譜變化。若有變化，更新；沒有則忽視 (ignore) 該訊息。
Notes: Root port，Designated port，Blocked port

## Slide 10: 3. STP
Notes: Root port，Designated port，Blocked port
給定一個拓譜
選擇root
問某個port (誰倒到) 如果是 到root->R port，不再STP選定路線裡->B port，剩下都是D Port(dedicate)

## Slide 11: 3. STP
STP 執行步驟:
  初始化：每個 switch 將所有的連接 port 設為 blocked。
  選擇 root：switch 比較彼此的 switch ID，選擇具有最低橋接器 ID 的 switch 作為 root switch。
  計算最短路徑：每個 switch 計算到 root switch 的最短路徑成本。如果存在多條路徑通往 root，則根據路徑成本來進行選擇。
  決定端口：當資訊更新後，通往 root 的設定為 R-port；根據通往 root 的拓譜，沒有路徑的設定為 B-port，以避免迴路的行程；剩下可以走的路徑則將端口設為 D-port。
  拓撲變化檢測和更新： switch 定期交換 BPDU 消息以檢測拓撲變化。當檢測到拓撲變化時，例如連接失效或新的 switch 加入，STP 重新計算最短路徑並更新拓撲。
    (用於 maintain 網路，但本題沒有要做這個功能)
Notes: 給定一個拓譜
選擇root
問某個port (誰倒到) 如果是 到root->R port，不再STP選定路線裡->B port，剩下都是D Port(dedicate)

## Slide 12: 3. STP
路徑的cost依照link的頻寬而定
root switch 的選舉依照以下順序：
  比較 priority，較小者贏
  priority 相同，比較 ID，較小者贏
root switch 的路徑選擇順序：
  若存在數條 link 通往 root，比較路徑成本，較小者贏
Notes: 4, 10, 16, 45, 100, 155, 1000, 10000

## Slide 13: 3. STP
Input:
  Line 1: 假設自己是一台運作 STP 的 switch，這台 switch 的 ID, priority
  Line 2:一個整數 n 代表接下來自己會收到多少筆 switch 的資訊
  next n lines 每行包含兩個整數，分別表示 ID、priority
  接著一個整數 m，表示接下來會有 m 條 link 的資訊
  next m lines 每行包含三個整數: x, y, bandwidth，表示 x 到 y 的路徑，其路徑的頻寬為多少

## Slide 14: 3. STP
Output:
  依據詢問的橋接器 ID，印出相關資訊，包含：
    ID // 自己的 switch ID
    priority // 優先度
    root ID // root ID
    root priority // root 優先度
    path cost to root // 到 root 的路徑成本
    the number of b-port // 設為 blocked port 的數量
    the number of d-port // 設為 designated port 的數量

## Slide 15: 3. STP
Example input:
  11 32768
  5
  30 32768
  2 4096
  7 32768
  23 4096
  14 32768
  8
  2 30 16
  11 14 100
  7 30 10
  2 11 10
  7 23 45
  7 11 1000
  11 23 1000
  2 7 155
Example output:
  11
  32768
  2
  4096
  18
  1
  3
30
7
2
11
23
14
16
100
10
10
45
1000
1000
155
30
7
2
11
23
14
D
D
D
B

## Slide 16: 注意事項
請製作 File I/O，一次讀取同個資料夾內的三筆資料並寫出三筆資料。
Input檔案命名格式為：
  [EIGRP/STP]_in_[1/2/3/4/5].txt
Output檔案命名格式為：
  [EIGRP/STP]_out_[1/2/3/4/5].txt

## Slide 17: 注意事項
在所有的題目中，switch 的 ID 為1~65535
測資保證任意一組 switch 都有路徑可以抵達 (即畫出來的graph 不會產生兩個以上的 component )
EIGRP 中，假如出現 cost 相等的路徑，從中選擇一條印出即可。

## Slide 18: 注意事項
第二題、第三題請用 C/C++
  若要使用其他程式語言，請自行找教授商量，感謝！
把你寫的所有code都壓成壓縮檔內並上傳iLearning
  壓縮檔名: [學號]_[姓名]_Final.zip // 7z or rar
  第一題檔名: [學號]_[姓名]_[hw2-1].ipynb
  第二題、第三題檔名: [學號]_[姓名]_[EIGRP/STP].cpp
  ( 能區分就好! )
繳交期限：2022/6/11 晚上11:59